## Slide 1: Créer des systèmes de test parallèles avec TestStand pour optimiser les performances

## Slide 2: Contenu
Systèmes de test parallèles
Multithreading
Synchronisation
Partage des ressources
Notes: Cette présentation traite des différents aspects de la construction d’un système de test parallèle avec TestStand.
Nous verrons dans un premier temps les avantages des systèmes de test parallèles et comment ces systèmes peuvent benéficier du multithreading.
Nous étudierons ensuite le multithreading et sa mise en œuvre avec TestStand.
Puis, nous verrons les différentes précautions à prendre lors de création d’applications multithread.
Enfin, nous aborderons le partage des ressources dans une application multithread (fichiers, base de données, instruments…)

## Slide 3: Le moteur TestStand
Multithreading
  Facilite la programmation des tâches parallèles
  Systèmes de test distribués
  Testeurs parallèles
Notes: Le cœur de TestStand est le moteur TestStand. Ce moteur est multithread, ce qui offre de nombreux avantages. Nous allons nous concentrer sur l’un de ces avantages : les systèmes de test parallèles.

## Slide 4: Systèmes de test parallèles
Pourquoi des systèmes de test parallèles ?
  Meilleures performances de test
  Réduction du temps de test
  Réduction du coût
    Partage des instruments entre les unités de test
    Gain de place
Notes: Afin de réduire les coûts et d’augmenter les performances de test, de plus en plus d’entreprises s’intéressent aux systèmes de test parallèles.
En partageant des instruments coûteux entre plusieurs systèmes de test, le coût de test et l’espace utilisé sont réduits. Les systèmes de test parallèles vous permettent donc d’utiliser plus de systèmes de tests et d’optimiser ainsi les performances de test.

## Slide 5: Multithreading
TestStand
  Lance des exécutions séparées pour chaque unité de test
  Passage de différents paramètres pour chaque exécution
Notes: Pour utiliser le multithread avec TestStand, il suffit de lancer des exécutions séparées pour chaque unité de test. Chaque exécution lance la séquence de test associée au produit
Vous avez la possibilité de passer des paramètres lors du lancement de chaque exécution.

## Slide 6: Multithreading
Séquence
Exécution
Exécution
Step 1
Step 2
.
.
.
Step x
Test Sequence
Step 1
Step 2
.
.
.
Step x
Test Sequence

## Slide 7: Méthodes de l’API TestStand
Engine.GetSequenceFile (sequenceFilePath, getSeqFileFlags)
Engine.NewExecution( sequenceFileParam, sequenceName, processModelParam, breakAtFirstStep, executionTypeMaskParam [, sequenceArgsParam] [, editArgsParam] [, InteractiveArgsParam])
Notes: Deux méthodes de l’API TestStand sont très importantes pour la création de système de test parallèle :
Engine.GetSequenceFile (sequenceFilePath, getSeqFileFlags)
  sequenceFilePath : une chaîne de caractère qui contient le chemin du fichier séquence.
  getSeqFileFlags : cette constante permet de modifier le comportement de la méthode Engine.GetSequenceFile.
Engine.NewExecution( sequenceFileParam, sequenceName, processModelParam, breakAtFirstStep, executionTypeMaskParam [, sequenceArgsParam] [,editArgsParam] [, InteractiveArgsParam])
  sequenceFileParam : objet “fichier séquence” associé à la séquence à exécuter.
  sequenceName : nom de la séquence ou du point d’entrée du process model à exécuter.
  processModelParam : objet associé au fichier séquence du process model (utilisé si vous voulez exécuter un point d’entrée du process model).

## Slide 8: Méthodes de l’API TestStand – Suite
Notes:   breakAtFirstStep : permet de suspendre l’exécution dès le premier step.
  executionTypeMaskParam : ExecTypeMask_Normal ou ExecTypeMask_InitiallyHidden
  sequenceArgsParam : objet “PropertyObject” qui contient les arguments de la séquence que vous voulez exécuter.
  editArgsParam : objet “EditArgs” indiquant les éléments sélectionnés dans l’interface opérateur.
  InteractiveArgsParam : objet “InteractiveArgs” indiquant quels steps sont sélectionnés dans l’interface opérateur et possédant les informations de bouclage nécessaire à l’exécution.

## Slide 9: Démo : Multithreading
Exemple d’exécution parallèle
  Comparaison entre une ou quatre exécutions lancées en parallèle

## Slide 10: Multithreading
Précautions d’utilisation
  Synchronisation des modules de test
    Dépendance des steps
    Partage des ressources :
      fichiers
      base de données
      instruments
Notes: La synchronisation des steps est l’un des aspects très importants du multithreading. Elle va permettre de partager des ressources.
Imaginons un système de test où deux exécutions parallèles ont besoin d’accéder au même instrument. La ressource, dans ce cas l’instrument, doit être vérouillée pour qu’une seule exécution à la fois puisse y accéder.
Nous détaillerons cela plus loin dans la présentation.

## Slide 11: Scenarii de test
Differents scenarii possibles
  Test de PCB
    Plusieurs unités sur un PCB
  Test de produits finis
    Unités indépendantes
Notes: Il est possible de diviser les systèmes de test parallèles en deux catégories.
Considérons premièrement un PCB (Printed Circuit Board) avec plusieurs unités. Le PCB est chargé dans le testeur. Puis les exécutions des séquences de test de chaque unité du PCB sont lancées simultanément et toutes se terminent avant le chargement d’un nouveau PCB.
L’autre solution est plus courante dans le test de produits finis. Dans cette configuration, chaque unité est indépendante. L’exécution démarre dès que le produit est chargé dans le système de test même si un autre produit est en cours de test.

## Slide 12: Scenarii de test
PCB avec plusieurs unités à tester
Début du test
Exécution de la séquence de test
Exécution de la séquence de test
Attente de la fin des séquences
autre
PCB?
Oui

## Slide 13: Démo - Scenarii de test
Test d’un PCB : plusieurs unités à tester

## Slide 14: Scenarii de test
Unités à tester indépendantes (ex : test de produits finis)
Début du test
Exécution de la séquence de test
Exécution de la séquence de test
Attente de la fin de la séquence
Attente de la fin de la séquence
Autre
unité ?
Autre
Unité ?
Fin
Oui
Oui
Non
Non

## Slide 15: Demo : Scenarii de test
Test de produits finis : unités indépendantes

## Slide 16: Synchronisation des tests
Pourquoi synchroniser les tests ?
  Possibilité de créer des steps dépendants (l’exécution d’un step depend de l’exécution d’un autre step)
  Partage d’instruments, base de données, fichiers...

## Slide 17: Synchronisation des tests
LabVIEW™
  Queues
  Sémaphores
  Rendezvous
LabWindows/CVI™, C/C++
  fonctions du Win32 SDK
    sections critiques
    sémaphores
    etc.
Notes: Pour les programmeurs LabVIEW, la synchronisation se fait à l’aide des VIs dédiés à la synchronisation (queues, sémaphore ou rendez-vous).
Pour les compilateurs C/C++, vous devez utiliser les fonctionalités du Win32 SDK. LabWindows/CVI fournit en plus une bibliothèque simplifiant la programmation multithread.

## Slide 18: Partage des ressources
Instruments
  IVI (Interchangeable Virtual Instruments)
    Multithread safe
    Cache d’état
Notes: Les drivers IVI sont multithread safe, ce qui signifie que vous pouvez développer des applications multithread avancées utilisant les drivers IVI sans aucune adaptation.
Les drivers IVI possèdent un moteur cache d’état qui conserve la configuration de l’instrument. Grâce à cela, les drivers IVI se comportent intelligemment et ne modifient les paramètres d’un instrument que lorsque cela est nécessaire. Les performances sont ainsi augmantées.

## Slide 19: Démo : Partage de Ressources
Partage d’instruments

## Slide 20: Q & A
Questions ?