## Slide 1: Mise en œuvre d’un oscilloscope PXI
Alexandre Stanurski, Chef de Produit
National Instruments France
NI Days, Paris, 7 février 2001

## Slide 2: Architecture
Il n’y a pas de face-avant sur le l’oscilloscope donc le logiciel est important
Le driver « pilote la carte » par les registres
Le driver d’instrument fournit des fonctions de haut niveau
Rien ne change au niveau de l’application
Application
Driver d'instrument
Driver
de carte

## Slide 3: Démonstration
Configuration
Test
Exemple d’application

## Slide 4: Complément Architecture logicielle
Alexandre Stanurski, Chef de Produit
National Instruments France
NI Days, Paris, 7 février 2001
Notes: Lors de cette présentation, nous allons voir comment mettre en œuvre un oscilloscope dans un programme de test. Il peut aussi bien s’agir d’un oscilloscope traditionnel, piloté par bus série ou GPIB, ou d’un oscilloscope sur carte (format PCI ou PXI/Compact PCI).

## Slide 5: Agenda
Les drivers d’instruments
Les drivers d’instruments IVI
Démonstration
Notes: Cette présentation se décompose en trois parties.
Nous évoquerons tout d’abord les drivers d’instruments et les avantages qu’ils apportent.
Nous verrons ensuite comment le standard IVI améliore les performances de ces drivers à différents niveaux.
Enfin, une démonstration mettra en évidence la simplicité de configuration et de programmation d’un oscilloscope, quel que soit son format et son fabricant, avec le driver de classe IVI sous LabVIEW 6i.

## Slide 6: Les drivers d’instruments
Chaîne de commande : “set:vert_div:0.001”
Adressage de l’instrument
Construction de la chaîne
de commande
Vérification de la gamme
Lecture de la chaîne de
réponse
Mise à l’échelle
Enregistrement en mémoire
Fonction de haut niveau intuitive : ReadWaveform
Driver d’instrument
Programme de test
Notes: Lors de cette présentation, nous allons voir comment mettre en œuvre un oscilloscope dans un programme de test. Il peut aussi bien s’agir d’un oscilloscope traditionnel, piloté par bus série ou GPIB, ou d’un oscilloscope sur carte (format PCI ou PXI/Compact PCI).

## Slide 7: Ce qu’attend l’utilisateur :
Un driver d’instrument complet, simple à utiliser et performant
L’interchangeabilité des instruments
Des temps d’exécution optimisés
La possibilité de simuler l’instrument
Multithreading/tests en parallèle
Une interface de programmation commune aux instruments de même type
Notes: Lors de cette présentation, nous allons voir comment mettre en œuvre un oscilloscope dans un programme de test. Il peut aussi bien s’agir d’un oscilloscope traditionnel, piloté par bus série ou GPIB, ou d’un oscilloscope sur carte (format PCI ou PXI/Compact PCI).

## Slide 8: Les drivers d’instruments IVI
Cache d’état
Performances et flexibilité accrues
Traditionnel
IVI
Temps de test
Simulation
Interchangeabilité (drivers de classes)
Vérification de la gamme et des erreurs
Notes: Lors de cette présentation, nous allons voir comment mettre en œuvre un oscilloscope dans un programme de test. Il peut aussi bien s’agir d’un oscilloscope traditionnel, piloté par bus série ou GPIB, ou d’un oscilloscope sur carte (format PCI ou PXI/Compact PCI).

## Slide 9: Le modèle d’attributs IVI
ATTR_HORZ_TIME_PER_RECORD
ATTR_TRIGGER_LEVEL
ATTR_TRIGGER_SOURCE
ATTR_VERTICAL_RANGE
ATTR_VERTICAL_COUPLING
ATTR_VERTICAL_OFFSET
ATTR_INPUT_IMPEDANCE
Aux différents paramètres de l’instrument correspondent les attributs du driver
Notes: Lors de cette présentation, nous allons voir comment mettre en œuvre un oscilloscope dans un programme de test. Il peut aussi bien s’agir d’un oscilloscope traditionnel, piloté par bus série ou GPIB, ou d’un oscilloscope sur carte (format PCI ou PXI/Compact PCI).

## Slide 10: Avantages du modèle d’attributs
Meilleures performances grâce à la cache d’état (“state caching”) :
  les drivers IVI, en gardant la trace de l’état de l’instrument, éliminent les opérations de configuration redondantes.
Interchangeabilité des matériels faisant partie de la même classe d’instruments définie par la Fondation IVI
Notes: Le modèle basé sur des attributs apporte de nombreux avantages. Un moteur de gestion d’état peut être utilisé pour mémoriser la valeur de chacun de ces attributs et permettre ainsi un fonctionnement intelligent du driver d’instrument en éliminant les envois de commandes de configuration redondantes.
En outre, un tel modèle implique la possibilité de développer une couche logicielle qui permet l’interchangeabilité d’instruments de même type sans modifier le code du test.

## Slide 11: Les drivers de classe IVI :
Programme
Driver générique
Instrument
Échange d’instruments à l’intérieur d’une classe
  pas de modification du code ni de recompilation
Cinq classes définies
  Oscilloscopes
  Multimètres numériques
  Générateurs arbitraires de fonctions
  Matrices de commutation
  Alimentations
Notes: Lors de cette présentation, nous allons voir comment mettre en œuvre un oscilloscope dans un programme de test. Il peut aussi bien s’agir d’un oscilloscope traditionnel, piloté par bus série ou GPIB, ou d’un oscilloscope sur carte (format PCI ou PXI/Compact PCI).

## Slide 12: Configuration du driver de classe sous MAX
Noms logiques (exemple: DMM1)
  Identifient les instruments à l’initialisation
Noms de voies virtuelles
  remplacent les noms de voies propres à chaque instrument
Configuration par défaut
  Liste de valeurs à donner à certains attributs en phase d’initialisation du driver d’instrument
  Utilisée pour configurer les attributs spécifiques d’un instrument et préserver l’interchangeabilité du matériel vis-à-vis du programme de test
Options
  cache d’état, simulation, etc.
Notes: <header>
<date/time>
Avec Measurement & Automation Explorer de National Instruments, vous pouvez configurer les éléments suivants :
Noms logiques : un nom logique fait référence à l’instrument virtuel que vous souhaitez utiliser dans votre application. Un instrument virtuel est la combinaison d’un instrument physique, du driver d’instrument et d’une configuration de paramètres. En changeant la référence d’un nom logique à un instrument virtuel, vous pouvez permuter des instruments sans modifier votre code. Les fonctions d’initialisation du driver de classe IVI se réfèrent à des noms logiques en lieu et place des descripteurs de ressources VISA.
Noms de voies virtuelles : ils remplacent les noms de voies propres à chaque instrument. Grâce à ces noms de voies virtuelles, votre programme ne contient aucun nom de voie qui soit spécifique à un instrument particulier.
Configuration par défaut : vous pouvez définir une liste d’attributs avec leur valeur. Après que le driver de classe a appelé la fonction d’initialisation du driver spécifique, ces attributs prennent les valeurs prédéfinies. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez définir les attributs spécifiques d’un instrument en dehors de votre programme. Cela permet de configurer l’instrument pour autoriser l’interchangeabilité.
Attributs propres—vous pouvez choisir d’utiliser ou non la vérification de gamme, la cache d’état, etc.

## Slide 13
Avantages du standard IVI
Coût de maintenance et de support réduit
Meilleure fiabilité des systèmes de test
Meilleure réutilisation des programmes
Plus rapide (cache d’état)
Flexibilité
Economie de temps et d'argent
Notes: Lors de cette présentation, nous allons voir comment mettre en œuvre un oscilloscope dans un programme de test. Il peut aussi bien s’agir d’un oscilloscope traditionnel, piloté par bus série ou GPIB, ou d’un oscilloscope sur carte (format PCI ou PXI/Compact PCI).

## Slide 14: Pour plus d’information: ni.com/instruments/scopes ni.com/ivi ivifoundation.org Questions ?