## Slide 1: La plate-forme LabVIEW Temps Réel sur contrôleur PXI
Benjamin Fénié
Ingénieur d’Application
Notes: L’objectif de cet exposé est de vous présenter la plate-forme LabVIEW Temps Réel sur contrôleur PXI. Au cours de la présentation, nous verrons comment fonctionne LabVIEW RT et pourquoi une solution PXI RT peut être la solution pour votre application.
Benjamin Fénié, Ingénieur d’Application
National Instruments France
Centre d’Affaires Paris-Nord
BP 217
93153 Le Blanc-Mesnil
benjamin.fenie@ni.com
ni.com/france

## Slide 2: Ce que nous allons voir :
Qu’est-ce que le temps réel ?
  définition
  applications
Comment travaille LabVIEW Temps Réel ?
  architecture
  système de développement
  système cible
La solution PXI…
… avec LabVIEW Temps Réel
Notes: Programme de l’exposé :
tout d’abord, vous verrez ce qu’est le temps réel au travers d’une définition et d’exemples d’applications
nous aborderons ensuite une présentation sur le logiciel LabVIEW RT (Real Time) au cours de laquelle, nous parlerons de l’architecture PC hôte/système PXI RT, composée d’un système de développement et d’un système cible, et de la configuration de votre système PXI
vous verrez, enfin, pourquoi le solution PXI est intéressante, notamment en temps réel…

## Slide 3: Définition du temps réel
Temps réel ne signifie pas rapide
Temps réel signifie déterministe
  Te + Tj = Twc  T
Fonctionnement stable et fiable
Tout ce que Windows ne garantit pas !
(t)
(événements, T)
(temps d'exécution du code, Te)
(variation, Tj)
(temps de boucle, Twc)
Notes: Nous allons donc commencer l’exposé par une définition de ce que nous appelons le temps réel. C’est une expression couramment utilisée dans tous les domaines d’applications mais dont le sens peut porter à confusion.
Le temps réel ne signifie pas rapide. Vous pouvez très bien développer une application “temps réel” qui va fonctionner à quelques dizaines de hertz (contrôle de température chez vous), comme à plusieurs centaines de méga-hertz (calculateur embarqué dans un avion).
Il convient donc de ne pas parler de rapidité mais de déterminisme.
Le déterminisme, c’est la capacité d’un système à garantir la disponibilité des données dans un laps de temps connu. Vous pouvez le voir sur le chronogramme qui suit : si un événement intervient à un intervalle régulier de t, il faut que le temps de boucle (qui comprend le temps d’exécution du code plus un temps de variation) soit inférieur au temps t d’arrivée des événements.
Si vous développez une application déterministe, vous obtiendrez un fonctionnement stable et fiable puisque vous saurez quand vos données arriveront et quand elles seront disponibles en sortie. D’où la nécessité de développer sous LabVIEW RT et de fonctionner sous un système d’exploitation temps réel, car on ne peut pas dire que Windows soit déterminisme, à moins de retirer tous les drivers de périphériques, ports de communication, souris, claviers, carte Ethernet, etc. et de gérer le multithreading, les priorités, l’affichage, les timers, etc.

## Slide 4: Applications temps réel
Windows NT
LabVIEW RT
Hardware
ms µs
Mechanical Test
Telecom Test
Motion Control
Hydraulic Control
Business/POS
Medical
Network Control
H/W Loop
Simulation
Dynamic Signal Analysis
Industrial Automation
Engine Test
Internet
1000 100 10 1 100 50 10 1
Notes: Voyons quelques applications nécessitant d’être déterministes :
l’automatisation industrielle, le médical, l’Internet
les test moteurs et mécaniques, l’analyse de signaux dynamiques, les télécoms
la simulation, les boucles matérielles, etc.
Ces applications sont réparties sur l’échelle du temps, de la dizaine de secondes à la micro-seconde :
pour les applications de 10 s à 5 ms, vous pouvez utiliser Windows
pour les applications de 10 µs à 1µs et moins, utiliser plutôt des cartes dédiées au temps réel (cartes à base de composants DSP, FPGA)
pour le reste, entre 5 ms et 10 µs, il y a LabVIEW Temps Réel, qui peut donc convenir à un grand nombre d’applications.
Ayez le réflexe LabVIEW RT !

## Slide 5: LabVIEW Temps Réel
En plus de LabVIEW
  option de commutation vers une cible
  option de téléchargement
  VIs dédiés au temps réel
MAX Système en réseau
  configuration du système PXI
  installation des logiciels
  création des disquettes d’utilisation
  configuration des cartes installées
Notes: LabVIEW Temps Réel est similaire en tous points avec une version classique. Seuls diffèrent :
la possibilité de choisir la cible où exécuter l’application
la possibilité de charger l’application en mémoire sans l’exécuter
les bibliothèques de VIs dédiées au temps réel (communication, watchdog).
Lorsque vous installez LabVIEW RT, vous rajoutez à l’utilitaire Measurement and Automation Explorer (MAX) des fonctionnalités permettant de :
configurer le PXI RT (adresse IP, nom, description…)
installer les drivers et logiciels nécessaires au bon fonctionnement (NI-DAQ RT, OS…)
créer les disquettes d’utilisation (disquette pour démarrer, remettre les paramètres par défaut, réinitialiser l’adresse IP, désinstaller les logiciels et drivers, formater le disque dur)
configurer les cartes installées (numéro de périphérique, tests de cartes…).

## Slide 6: Architecture
Cible : contrôleur PXI RT
Système de développement
et de supervision
Communications par Ethernet
Notes: L’architecture de la plate-forme LabVIEW RT sur contrôleur PXI est divisée en deux parties :
le système de développement et de supervision (PC hôte) constitué d’un système d’exploitation classique (Windows 2000/NT/9X)
le système “temps réel” constitué d’un contrôleur PXI démarré sous un système d’exploitation temps réel
Le PC hôte et le système PXI RT communiquent à travers une liaison Ethernet standard (communication par TCP/IP ou VI Server).
Si le PC hôte est déjà configuré sur un réseau interne, vous devez connecter le système PXI au même réseau.
Si aucune machine n’est connectée à un réseau, vous devez connecter les deux systèmes (PC hôte et système PXI) en réseau local au moyen d’un câble Ethernet croisé. La configuration de l’adresse IP du contrôleur PXI se fait à l’aide de Measurement and Automation Explorer (système en réseau).

## Slide 7: Système de développement
Fonctionne sous Windows 2000/NT/9x
Utilise LabVIEW Temps Réel
Offre les mêmes fonctionnalités que LabVIEW
Fournit l’interface utilisateur
Fonctionne de façon transparente pour l’utilisateur
Notes: Le système de développement fonctionne sous un OS classique (Windows 2000/NT/9x) et utilise le logiciel de programmation graphique LabVIEW RT comme plate-forme de développement. Vous retrouverez toutes les fonctionnalités d’un LabVIEW classique.
L’application qui doit fonctionner sur le PC hôte (système de développement) devra fournir l’interface utilisateur, de façon à ce que l’application embarquée n’ait aucune communication à gérer avec la face-avant de l’application. L’affichage de données et les communications face-avant/diagramme sont une perte de temps processeur très importante.
Que vous visualisiez l’application fonctionnant sur le système de développement ou sur le système cible, LabVIEW fonctionnera de façon transparente pour l’utilisateur. Un indicateur vous indique si vous vous trouvez sur le système cible ou sur le PC hôte.

## Slide 8: Système cible
Description générale
  fonctionne sous un système d’exploitation temps réel
  exécute l’application temps réel
  est indépendant du système hôte
Communications à travers Ethernet
  VI Server
  TCP/IP
Notes: Le système cible est votre contrôleur PXI RT. Pourquoi RT ? Parce qu’il ne fonctionne plus sous Windows, mais sous PharLap, un système d’exploitation temps réel, au même titre que VxWorks, QNX et autres.
Votre système cible est indépendant du système hôte, donc, si le PC hôte venait à s’arrêter, votre application embarquée ne s’en trouverait pas affectée. Si un problème intervient sur le PC hôte, l’interface utilisateur est perdue et toutes communications entre le PC hôte et le système cible cessent. Vous pouvez tranquillement redémarrer votre PC hôte, les communications reprendront au lancement de l’application du système hôte.
Les communications entre vos deux systèmes ne peuvent se faire que par liaison Ethernet, donc, en utilisant les VIs de TCP/IP ou VIs Server de LabVIEW.

## Slide 9: La solution PXI...
Plate-forme d’instrumentation modulaire
CompactPCI :
  conditionnement durci
  connectivité hautes performances
PXI/CompactPCI :
  interopérabilité avec le CompactPCI
  emplacements d’extension plus nombreux
  compatibilité entre OS (Win2000/NT/9X)
Notes: Le système d’instrumentation modulaire PXI (PCI eXtensions for Instrumentation), basé sur des standards industriels, offre un système de mesure haute performance basé PC.
L’instrumentation modulaire PXI s’articule autour de l’architecture CompactPCI et de l’environnement Windows. Le CompactPCI offre un conditionnement durci et une connectivité hautes performances, associés à l’architecture PCI haute vitesse. En conséquence, les produits PXI garantissent une totale interopérabilité avec le CompactPCI, offrant une intégrité mécanique parfaite et une facilité d’intégration exceptionnelle. En outre, le PXI offre beaucoup plus d’emplacements d’extension que les ordinateurs de bureau, 4 slots, 8 slots et encore plus en utilisant le système de pont PCI-PCI. Vous pouvez, en plus, utiliser votre PXI comme un ordinateur de bureau grâce à une compatibilité totale avec les environnements Windows 2000/NT/9X.
Donc, la plate-forme PXI, qui combine un conditionnement industriel durci, des spécifications systèmes pour l’alimentation, le refroidissement et la CEM, offre des solutions très performantes dans les domaines du test, de la mesure, de l’acquisition de données et de l’automatisation industrielle.
À retenir : configuration portable, de table ou en baie, modularité et conditionnement durci CompactPCI pour les environnements industriels, architecture PCI 132 Mo/s, horloge de référence système à 10 MHz, lignes de déclenchement et bus local, emplacements d’extension plus nombreux, alimentation, refroidissement et contraintes CEM.

## Slide 10: … avec LabVIEW Temps Réel
Performances des contrôleurs
Sauvegarde des données sur disque dur
Châssis en cascade par liaison MXI-3
Séparation du lieu de contrôle par Ethernet
Notes: Contrairement à une carte DAQ RT équipée d’un processeur 486 cadencé à 133 MHz, avec la solution contrôleur PXI RT, vous bénéficiez des performances des derniers processeurs (PIII à 700 MHz).
De plus, vous avez, désormais, la possibilité de sauvegarder vos données sur le disque dur du contrôleur.
Vous n’avez pas assez d’emplacements avec un châssis 8 extensions ? Qu’à cela ne tienne… vous avez la possibilité de cascader plusieurs châssis entre eux par ponts PCI-PCI (liaison MXI-3 cuivre ou fibre optique).
L’avantage de la communication par liaison Ethernet est la possibilité de séparer le lieu de développement de votre application du lieu de contrôle… développez tranquillement votre application dans votre bureau, et d’un simple clic de souris, téléchargez-la sur votre PXI RT qui se trouve sur votre chaîne de production !

## Slide 11: … avec LabVIEW Temps Réel
Applications autonomes lancées au démarrage du PXI
Fonctionnalités d’un serveur FTP
Support des différentes cartes DAQ de NI
Notes: Avec LabVIEW RT et le constructeur d’application (Application Builder), créez vos exécutables PC hôte et système cible, et lancez votre application à chaque démarrage de votre PXI.
Si votre PXI fonctionne de façon autonome, vous pouvez récupérer vos données enregistrées à partir d’un navigateur grâce à ces fonctionnalités de serveur FTP. Connectez-vous et accédez directement au PXI RT grâce à son adresse IP.
Le système PXI RT supporte les cartes DAQ (cartes multifonctions, numériques, analogiques, compteur/timer), les cartes MXI (pont PCI-PCI), vous pourrez ainsi composer votre propre système PXI.

## Slide 12: Quelques chiffres
Performances sur PXI 8156B, 333 MHz
  acquisition, calcul PID, génération
  1 PID 10200 Hz
  8 PID 5350 Hz
Coûts :
  LabVIEW 6i 17678 FHT
  Module LabVIEW 6i RT
  PXI 8156B, 333 MHz 27398 FHT
  châssis PXI-1000B 15689 FHT
Notes: Voici quelques chiffres concernant les comparaisons entre diverses solutions RT et quelques prix :
comparaison de performances (temps de cycle) :
carte DAQ RT (CPU 486, 133 MHz) : acquisition, calcul PID, génération
  1 PID : 2360 Hz
  2 PID : 2025 Hz
PXI 8156B (CPU Pentium, 333 MHz) : acquisition, calcul PID, génération
  1 PID : 10200 Hz
  8 PID : 5350 Hz
Nouveauté par rapport à LabVIEW 5.1.2 (version complète), LabVIEW 6i RT est un module qui vient s’installer en plus sur la version LabVIEW 6.0.1.
Les contrôleurs disponibles pour le fonctionnement temps réel sont :
PXI 8156B (processeur Pentium, 233 et 333 MHz)
PXI 8170 (processeur Pentium, 700 MHz)

## Slide 13: Des questions ?