## Slide 1: Synchronisation de cartes dans un système de mesure : applications à la vision.

## Slide 2: Plan de la présentation
Pourquoi synchroniser différentes cartes ?
Les méthodes de synchronisation
Exemples d’applications possibles
Aperçu des cartes d’acquisition disponibles à la synchronisation
Matériel utilisé pour la présentation
Démonstrations et explications
Conclusion
Notes: Étant donné la puissance des PC à l’heure actuelle et l’augmentation fulgurante de celle-ci d’année en année, il est devenu avantageux de placer le PC au centre d’un système de mesure.
Ceci pour deux raisons essentielles, la première, nous venons de le dire, est la puissance dont le PC peut nous faire profiter. La deuxième, est sa grande flexibilité vis-à-vis des différents systèmes dont il peut être équipé.
Ces deux raisons combinées peuvent nous faire gagner du temps (car les logiciels de traitement des données sont de plus en plus performants), de l’espace (car dans un même PC vous pouvez avoir une centrale d’acquisition, un système de vision, la possibilité de contrôler des appareils externes, par GPIB par exemple, de faire du contrôle d’axes ou de générer des signaux,etc.).Nous gagnons aussi en convivialité puisqu’il est possible, toujours sur le même PC, par exemple, d’acquérir des données, de les traiter, des les archiver, et même de les partager via un réseau ou même Internet.
Donc vous l’avez compris, c’est tout simplement l’avenir et National Instruments l’a compris depuis plus de vingt ans.
Dans cette présentation, nous allons essayer de voir qu’il est non seulement possible de faire cohabiter sur un même PC des systèmes différents tels qu’un système d’acquisition de données avec un système d’acquisition et de traitement d’images, mais en plus, de les faire communiquer sans occuper davantage le processeur de votre PC.

## Slide 3: Pourquoi synchroniser différentes cartes ?
Besoin de prises de vues multiples d’un même objet
Besoin de coupler un enregistrement de données avec une image
Notes: Tout système de mesure est composé de différents éléments. Nous avons vu que le PC est maintenant implanté au cœur de ce système. Nous considérons ici un système de mesure faisant appel à la vision. La vision n’est pas un système de mesure différent d’un système d’acquisition de températures par exemple. L’information à traiter est seulement différente. Donc, la vision n’est qu’une extension d’un système existant.
Dans beaucoup de domaines, la vision est devenue l’outil indispensable pour gagner du temps. Ceci, que ce soit dans la production, où un petit nombre d’informations visuelles doivent être traitées en un minimum de temps, ou dans la recherche, où généralement c’est l’inverse, à savoir qu’il y a plutôt un grand nombre d’informations avec des contraintes de temps beaucoup moins importantes.
Bref, dans les deux cas, le traitement fait par un PC couplé à un système de vision, sera beaucoup plus rapide qu’un ou plusieurs opérateurs. Ceci tout en gardant une grande flexibilité (due à l’environnement PC) si les contraintes de traitement venaient à changer.

## Slide 4: Pourquoi synchroniser différentes cartes ? (Suite)
Besoin de commencer une prise de vue sur une valeur analogique particulière (température critique)
Besoin de commencer une prise de vue sur une image particulière…
Notes: Dans certains cas, la synchronisation entre plusieurs cartes de même type ou de types différents est indispensable.
C’est le cas par exemple lorsqu’on a besoin d’une prise de vue d’un objet sous plusieurs angles, cet objet étant sur un tapis roulant. Il sera nécessaire de synchroniser (si l’on utilise, par exemple, deux cartes d’acquisition vidéo numérique) les deux cartes pour avoir une prise de vue simultanée de l’objet, et ainsi, pouvoir faire des mesures de distances avec précision sur cet objet.
Un autre exemple consistera tout simplement à prendre une photo, pour inspection, d’un objet se trouvant sur un tapis roulant. Mais cette fois, nous allons synchroniser le défilement du tapis avec la prise de photo, c’est à dire relier un encodeur à une carte d’acquisition, et cette même carte à la carte d’acquisition vidéo.
Les exemples sont nombreux, et dans chaque cas, pour optimiser les traitements et gagner du temps, il sera nécessaire de faire de la synchronisation. En effet, nous pourrions faire du traitement sur des images en continu, mais l’information qui nous intéresse ne changeant pas au cours du temps (information de remplissage d’une bouteille, par exemple), ce serait une perte de temps que de faire du traitement à 25 images secondes, alors qu’une image prise au bon moment suffit.

## Slide 5: Plan de la présentation
Pourquoi synchroniser différentes cartes ?
Les méthodes de synchronisation
Exemples d’applications possibles
Aperçu des cartes d’acquisition disponibles à la synchronisation
Matériel utilisé pour la présentation
Démonstrations et explications
Conclusion

## Slide 6: Aiguillage des signaux : Méthodes
Les lignes PFI (Programmable Function Input)
  Matériels : Cartes multifunctions et compteurs/timers
  Reliées en interne sur la carte
Le bus RTSI (Real-Time System Intégration)
• Matériels : cartes multifunctions , numériques, et compteurs/timers
  Disponible sur la plupart des cartes
Notes: Les lignes PFI sont une composante des cartes de la série E et de la famille 6600 (compteurs). En général on les utilise pour passer des signaux - de déclenchement ou d’horloge - à une seule carte. Deux possibilités d’utilisation de ces lignes pourraient être de passer le même signal d’horloge d’une acquisition analogique à une génération analogique, ou bien, tout simplement de récupérer un signal externe pour démarrer une acquisition (trigger analogique).
Le bus RTSI facilite le passage de différents signaux entre différentes cartes (DAQ, IMAQ, MOTION ou CAN).
Nous en verrons différents exemples à la fin de la présentation.
Ce sont les deux principaux outils pour synchroniser des systèmes de types identiques ou différents.
Nous ne verrons, dans cette présentation, que le cas d’une synchronisation entre un système d’acquisition de données avec conditionnement (thermocouple),et un système d’acquisition d’images provenant d’une caméra analogique.

## Slide 7: Aiguillage des signaux – RTSI
Connecteurs RTSI
Signaux temporels seulement.
Nombre de lignes configurables
  PXI – 6
  Autre – 7
Configuration en utilisant Route Signal.vi, Select_Signal, et CWDAQTools.
Notes: Avec le bus RTSI (nécessitant un câble supplémentaire dans certaines configurations) vous pouvez partager et échanger des signaux temporels et de déclenchement entre les cartes. Sur les modules PXI, le bus RTSI est directement intégré au fond de panier et donc aucun connecteur supplémentaire n’est nécessaire. Le PXI permet d’utiliser six lignes pour passer les signaux, les autres systèmes en permettent sept.
En ce qui concerne les cartes d’acquisition, elles peuvent être programmées à l’aide de différents environnements. Ce peut être LabVIEW, Labwindows/CVI, ou un environnement tel que VisualBasic faisant appel à la technologie ActiveX.
Pour chacun de ces environnements, il existe une fonction permettant d’aiguiller un signal vers une ligne RTSI ou vice versa. Ceci bien entendu, si le signal que l’on veut aiguiller est supporté par la carte en question.
À titre d’exemple, les fonctions d’acquisition permettant ces aiguillages sont : RouteSignal.vi (en LabVIEW pour les cartes de la série E et les cartes compteurs), Select_Signal (pour LabWindows/CVI), et CWDAQTools (technologie ActiveX).

## Slide 8: Exemple de signaux disponibles en RTSI pour une carte DAQ numérique

## Slide 9: Le bus RTSI (Real Time System Integration Bus)
Associer IMAQ et acquisition de données (DAQ), mais aussi le contrôle d’axes, ainsi que les cartes pour bus CAN
Synchroniser la vidéo et les signaux DAQ
Trigger et E/S numériques
IMAQ
DAQ
RTSI
Exemple d’application : cassure de pièce avec acquisition rapide
et vision synchronisée
Notes: Dans un contexte d’extension d’un système de test et de mesure, il est important de noter que les cartes IMAQ peuvent parfaitement s’intégrer en tirant profit du bus RTSI. Ce bus local directement implanté sur les cartes National Instruments permet de partager certains signaux issus des cartes. On peut ainsi récupérer les signaux de déclenchement ou d’horloge d’une carte DAQ pour lancer ou cadencer l’acquisition des images. Il en va de même quand une carte de vision est intégrée dans un châssis PXI. Dans ce cas, les signaux RTSI circulent sur le bus de fond de panier.
Dans toutes les applications où images et données issues de capteurs interviennent, il est désormais possible de corréler les deux informations.
C’est d’ailleurs un élément important lors du choix d’un système de vision. Par exemple, vaut-il mieux utiliser un système de vision sous forme d’une boîte noire externe ou bien utiliser une carte IMAQ que l’on pourra synchroniser et que l’on programmera avec les outils logiciels classiques ?

## Slide 10: Aiguillage des signaux : PFI
Chaque ligne PFI
  Signal en entrée
    configuration ou fonctions spécifiques à une carte (trigger analogique par exemple)
  Signal en sortie
    Route Signal.vi, Select_Signal, ou CWDAQTools.
Exemple:
    PFI2/CONVERT*
  Comme une entrée, c’est une des PFI
  Comme une sortie, c’est le signal CONVERT*, un signal niveau haut vers bas sur CONVERT* indique qu’une conversion analogique/numérique se produit.
Notes: Chaque ligne PFI peut être une entrée ou une sortie. L’état par défaut des lignes PFI est entrée "haute impédance" capable d’accepter un signal d’entrée parmi un grand nombre, ceci pour cadencer et contrôler.
Quand on parle "d’un grand nombre de signaux", ceci fait juste référence à la capacité des lignes PFI d’accepter en entrée différents types de signaux. Cependant, un seul de ces signaux est accepté par n’importe quelle ligne PFI.
Avec LabVIEW et ComponentWorks, vous pouvez configurer une ligne PFI avec les fonctions de configurations.
Par exemple, pour spécifier qu’une acquisition analogique va démarrer sur un signal de déclenchement externe, en LabVIEW, il suffira de spécifier dans la fonction AI Start.vi sur quelle ligne PFI nous avons connecté le signal de déclenchement.
Avec LabWindows CVI, ce sera la fonction Select_signal.
Chaque ligne PFI peut aussi "sortir" un signal de cadencement ou de contrôle. Chaque ligne PFI peut sortir un signal particulier. En LabVIEW, on utilisera la fonction Route Signal.vi. En LabWindows/CVI c’est toujours Select Signal, et avec ComponentWorks ce sera CWDAQTools.

## Slide 11: Plan de la présentation
Pourquoi synchroniser différentes cartes ?
Les méthodes de synchronisation
Exemples d’applications possibles
Aperçu des cartes d’acquisition disponibles à la synchronisation
Matériel utilisé pour la présentation
Démonstrations et explications
Conclusion

## Slide 12: Avec l’illumination stroboscopique
Éclairage très bref (microsecondes) utilisé pour geler le mouvement
Avantage
  diminue le flou
Inconvénients
  synchronisation très précise
  doit être blindé
Lumière stroboscopique
Caméra
Notes: Pour acquérir une image, le capteur est exposé durant un certain temps. Un objet en mouvement rapide peut donc apparaître flou. La durée d’un éclair stroboscopique n’est que de quelques microsecondes, ce qui limite le temps d’exposition : le mouvement durant ce court instant est minime et ses effets sur la qualité de l’image le sont également.
Compte tenu de la durée d’exposition très courte, l’intensité des éclairs est très importante et les utilisateurs doivent être protégés.
De plus, la synchronisation entre la carte d’acquisition d’images (aussi appelée "grabber") et le stroboscope doit être très précise afin que l’acquisition corresponde à l’instant d’exposition. Il faut donc prendre soin de choisir une carte disposant sur son connecteur d’entrées/sorties disposant des signaux de synchronisation.

## Slide 13: Avec les caméras linéaires
Une rangée de pixels
Image reconstituée par balayage
Applications
    haute vitesse, haute résolution
    objets en mouvement, phénomènes linéaires, continus
Synchronisation très précise
Notes: Ces caméras fonctionnent sur le même principe qu’un scanner ou un fax. Une caméra linéaire est constituée d’une seule rangée de capteurs. C’est le mouvement relatif de la scène par rapport à la caméra qui va reconstituer une image par balayage. Ces capteurs permettent d’atteindre des vitesses et des résolutions élevées (plus de 4096 pixels sur une seule ligne).
Les caméras linéaires sont idéales pour visualiser des objets en mouvement ou de grande dimension, ainsi que pour superviser des process continus (textile).
Une application typique de ces caméras est la visualisation d’objets cylindriques : par rotation de l’objet autour de son axe de révolution, on obtient une visualisation plane de sa surface.
Afin de reconstituer une image bien proportionnée, l’acquisition doit être synchronisée avec la mécanique d’avancement. Pour cela, on utilise un encodeur (fixé sur l’arbre moteur par exemple) afin de générer des signaux qui déclencheront l’acquisition. Très grossièrement, un encodeur comporte une partie en rotation au centre d’une partie fixe. C’est l’élément tournant que l’on fixe sur l’arbre. Durant une rotation, l’encodeur génère un nombre précis d’impulsions à partir desquelles on peut déduire la distance parcourue.
Prenons un exemple simple. Une caméra linéaire acquiert des images de pièces posées sur un tapis roulant. La résolution verticale souhaitée est de 1mm/pixel. On fixe donc sur un rouleau d’avancement, un encodeur qui servira à déclencher l’acquisition d’une ligne tous les 1 mm. Si la circonférence du rouleau est de 10 cm, l’encodeur devra fournir au moins 1000 impulsions/sec.

## Slide 14: Sur une chaîne de production
Histogramme : représente le nombre de pixels à chaque niveau de gris
Seuillage : libère les objets désirés du fond de l’image
Liquide
Arrière-plan
Bouchon
Besoin d’un traitement rapide synchronisé avec le défilement des bouteilles
Deux traitements simples :
Notes: Dans cet exemple, nous nous concentrons sur le remplissage correct ou non de la bouteille.
Pour ça, nous devons synchroniser le passage de la bouteille devant la caméra, afin de prendre une image à traiter.
Ici, le traitement se résume à deux fonctions, un histogramme et un seuillage; l’information retournée est de type booléen (oui ou non).

## Slide 15: En utilisant du contrôle d’axes
Le modèle a une forme et une orientation connues
  reconnaissance de forme
  détection de bords
Le modèle a une forme inconnue
  analyse de particules
  comparaison de formes binarisées
Notes: Dans cet exemple, on déterminera pour commencer l’orientation de l’objet. Pour cela, plusieurs méthodes, dont la reconnaissance de forme, la détection de bords et l’analyse de particules, sont possibles.
La deuxième étape consistera, par exemple, à orienter l’objet correctement, ou bien à venir placer un autre objet par-dessus le premier à des fins d’assemblage. Tout ceci à l’aide d’un contrôle d’un ou plusieurs moteurs. Cette opération dans certains cas peut nécessiter d’être réalisée et contrôlée "en direct", d’où la nécessité de synchroniser l’acquisition d’images et les mouvements de la pièce considérée.

## Slide 16: Plan de la présentation
Pourquoi synchroniser différentes cartes ?
Les méthodes de synchronisation
Exemples d’applications possibles
Aperçu des cartes d’acquisition disponibles à la synchronisation
Matériel utilisé pour la présentation
Démonstrations et explications
Conclusion

## Slide 17: Quelles sont les cartes concernées ?
National Instruments produit des solutions de synchronisation dans plusieurs domaines représentés par différents types de cartes, et leur driver associé, qui sont :
Les cartes DAQ (acquisition de données)
Les cartes IMAQ (acquisition vidéo)
Notes: National Instruments produit des solutions de synchronisation dans plusieurs domaines représentés par différents types de cartes, qui sont :
Les cartes DAQ (acquisition de données) :
Il y a une grande variété de cartes dédiées à l’acquisition de données. Elles ne peuvent pas toutes bénéficier des avantages liés à la synchronisation avec d’autres cartes. Celles qui le permettent sont celles équipées d’un connecteur RTSI (nous l’aborderons un peu plus en détail plus loin dans la suite de la présentation).
Néanmoins, parmi les cartes disposant de ce fameux connecteur, vous allez pouvoir retrouver des cartes pour toutes sortes d’applications. Les cartes dites de série E permettent de faire aussi bien de l’acquisition analogique que de la génération (pour certaines), ainsi que de l’acquisition ou de la génération numérique, et en plus elles intègrent des compteurs/timer; ce sont donc des cartes multifonctions.
Vous pouvez aussi utiliser des cartes DSA (pour l’analyse de signaux vibratoires), ou bien des cartes instruments telles que des cartes oscilloscope ou des cartes de génération (arbitraire, ou de fonctions).
Les cartes IMAQ (acquisition d’images) :
Elles se déclinent en deux groupes. Certaines cartes permettent de faire de l’acquisition à partir de caméras analogiques et d’autres sont dédiées à l’acquisition d’images issues de caméras numériques.

## Slide 18: Quelles sont les cartes concernées ?
Les cartes MOTION (contrôle d’axes)
Les cartes CAN (bus de communication)
Mais il y a aussi……
Notes: Les cartes MOTION (contrôle d’axes) :
Le choix se portera sur la carte NI 7344 qui est une carte permettant le contrôle de plusieurs moteurs que ce soit à courant continu (servo) ou pas à pas (stepper).
Les cartes CAN (bus de communication) :
Ici, la carte se nomme la PCI CAN ou la PXI CAN suivant la plate-forme utilisée.

## Slide 19: Plan de la présentation
Pourquoi synchroniser différentes cartes ?
Les méthodes de synchronisation
Exemples d’applications possibles
Aperçu des cartes d’acquisition disponibles à la synchronisation
Matériel utilisé pour la présentation
Démonstrations et explications
Conclusion

## Slide 20: Les cartes DAQ National Instruments
DAQ-STC
Temps
d’établissement rapide avec NI-PGIA
Montage en surface
Synchronisation avec RTSI
MITE
DAQ-STC
Connecteur
blindé
Multicouches
MITE
C A/N
Notes: La carte utilisée pour notre démonstration est une carte de la série E, multifonctions.
NI-PGIA (Programmable Gain Instrumentation Amplifier) : le NI-PGIA est un amplificateur d’instrumentation dont le temps d’établissement est indépendant du gain et du nombre de voies à acquérir. Il permet ainsi de délivrer des mesures précises des signaux quel que soit le gain appliqué sur la carte.
DAQ-STC (System Timing Controller) : le DAQ-STC est un ASIC permettant d'apporter des fonctionnalités de comptage et de synchronisation de l'ensemble des opérations possibles avec la carte d'acquisition. Nous allons décrire ce composant plus en détail dans les diapositives suivantes.
MITE : ASIC d’interface avec le bus PCI pour l’optimisation de l’acquisition de données.
RTSI (Real-Time System Integration) : bus de synchronisation pour l’acquisition ou la génération sur plusieurs cartes.
CAN : le convertisseur analogique numérique (C A/N) doit à la fois effectuer des conversions rapides et assurer une faible non-linéarité sur toute la gamme d’entrée (par exemple, de -10 V à 10 V).
Les cartes multicouches utilisent des plans de masse différents pour les signaux analogiques et numériques ce qui réduit le bruit induit par les lignes numériques sur les signaux analogiques. L’immunité au bruit est encore améliorée lorsque le circuit analogique, sensible au bruit, est volontairement éloigné des sources numériques haute fréquence telles que le bus d’entrée/sortie, les horloges et l’alimentation de la carte.

## Slide 21: Les cartes IMAQ analogiques N&B
4 triggers
Connecteur RTSI
Interface
du bus RTSI
Mux
vidéo
Connecteur E/S
Interface E/S bus PCI
Contrôle de ROI et mise à l’échelle
Mite
DMA
8 bits A/D
et LUT
Anti-chrominance
et gain programmable
Notes: La carte IMAQ 1408 est capable de faire l’acquisition de signaux vidéo en provenance de quatre caméras (qui ne sont pas nécessairement du même standard) connectées sur le connecteur 25 broches à l’arrière de la carte. La voie 0 peut être connectée sur le connecteur BNC. Les différents signaux composites sont multiplexés et l’information vidéo est séparée des signaux de synchronisation. Les signaux de synchronisation sont traités par un composant appelé GENLOCK qui fournit en sortie les trois signaux nécessaires à la reconstitution de l’image :
- PCLK : signal d’horloge correspondant à l’acquisition de chaque pixel
- HSYNC : signal correspondant au début de chaque ligne
- VSYNC : signal correspondant au début de chaque champ
L’information vidéo passe tout d’abord dans le filtre d’anti-chrominance afin d’éliminer les signaux couleurs avant l’amplification. Le signal est ensuite échantillonné à une fréquence cadencée par PCL. On y applique également un traitement simple (Look-up table). L’image est reconstituée à partir des valeurs échantillonnées, des signaux PCLK, HSYNC et VSYNC dans la FIFO (4 Ko, soit six lignes) avant d’être envoyée sur le bus. Cette FIFO sert de tampon pour transférer les pixels inclus dans la fenêtre d’acquisition vers la mémoire du PC. La fenêtre d’acquisition détermine les pixels que l’on va transférer en mémoire, cette région est définie grâce aux paramètres entrés dans l’utilitaire de configuration de la carte. Il est également possible de ne transférer vers la mémoire du PC qu’une zone de la fenêtre d’acquisition appelée région d’intérêt (ROI). Cette option configurable par logiciel permet de ne sélectionner que la partie utile de l’image que l’on vient d’acquérir. Ainsi, la taille étant beaucoup moins importante, le transfert vers la mémoire du PC est plus rapide. On en profite également lors du traitement puisque les fonctions d’analyse traitent moins de pixels.

## Slide 22: IMAQ 1408
Ÿ Carte IMAQ monochrome
- carte au format PCI ou CompactPCI
- précision de 8 bits
- transfert en temps réel vers la mémoire
PCI ou vers la mémoire d’affichage
Ÿ Formats vidéo standards supportés
- RS-170/NTSC (30 images/sec)
- CCIR/PAL (25 images/sec)
- signaux issus de caméras à balayage progressif
Notes: La carte IMAQ 1408 (format PCI ou PXI) est livrée avec un driver permettant une configuration facile de quatre caméras générant des signaux standards ou non standards. On peut utiliser la carte PCI-1408 pour acquérir des signaux issus de caméras ayant des vitesses d’horloges de pixel (PCLK) allant de 5 à 20 MHz. On peut ainsi la configurer pour effectuer n’importe quelle acquisition de signaux provenant de caméras RS-170, CCIR, NTSC, PAL, RGB et même de caméras couleurs en utilisant la technologie StillColor. L’acquisition StillColor, configurable par logiciel, permet d’utiliser une carte IMAQ monochrome pour acquérir des signaux issus de caméras couleurs. Cette technique de reconstitution diminue la fréquence d’acquisition mais fournit des images couleurs à partir d’une carte IMAQ monochrome.
La carte IMAQ 1408 trouve son utilité dans les opérations d’inspection dès qu’une seule vue de l’objet ne permet pas de prendre une décision. N’oublions pas que de nombreuses applications basées sur des algorithmes de comparaison nécessitent plusieurs images acquises simultanément.

## Slide 23: Plan de la présentation
Pourquoi synchroniser différentes cartes ?
Les méthodes de synchronisation
Exemples d’applications possibles
Aperçu des cartes d’acquisition disponibles à la synchronisation
Matériel utilisé pour la présentation
Démonstrations et explications
Conclusion

## Slide 24: Conclusion
The software is the instrument
Notes: En conclusion, beaucoup d’applications peuvent tirer parti de la synchronisation. La synchronisation de cartes de mêmes types, ou de types différents à l’aide des outils de développement National Instruments, est d’une grande simplicité. Quelques fonctions suffisent. Au niveau matériel, pour les cartes embarquées dans un PC, un simple petit câble suffit, pour les cartes au format PXI (associées au châssis PXI) le câblage est interne au châssis, donc il n’y a rien à faire.