## Slide 2: Le Toolkit d’Intégration de Modèle de Simulation
Raphaël TILLET

## Slide 3: Plan de la présentation
Introduction
Les outils de simulation NI
    LabVIEW Real-Time
Quid des modèles de simulation existants
Le Toolkit d’Intégration de Modèle de Simulation
Démonstration

## Slide 4: Simulation : quels outils ?
Définition des besoins de contrôle de trajectoire du missile
Validation du prototype de contrôle de trajectoire avec des données réelles
Embarquement du code
Validation du contrôleur avec un missile simulé
Validation du contrôleur sur un vrai missile
Exemple : conception du contrôle de trajectoire d’un missile
HIL

## Slide 5: Simulation “Hardware-In-the-Loop“
Modélisation de systèmes
  Les systèmes complexes et non linéaires sont modélisés par des méthodes empiriques
  Les systèmes simples sont décrits par des modèles mathématiques
Implémentation de simulation temps réel
  Besoin de performances temps réel et déterministes
  Besoin d’E/S pour s’interfacer avec le contrôleur

## Slide 6: Simulation “Hardware-In-the-Loop“
2. Transfert
1. Développement du modèle du missile
3. Validation du contrôleur de trajectoire
LabVIEW RT Système de développement
PXI RT
Série E
Série E
Arinc
Données
de test
Données
missile
Contrôleur de trajectoire
Exemple : conception du contrôle de trajectoire d’un missile
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 7: LabVIEW Real-Time

## Slide 8: Que signifie TEMPS RÉEL ?
Un système temps réel possède la capacité de répondre à un événement ou d’effectuer une opération dans un temps constant et ce, sans dépassement.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 9: Terminologie temps réel
Déterminisme
Temps de boucle
Jitter
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 10: Pourquoi Windows n’est pas temps réel ?
Temps processeur partagé entre plusieurs programmes
Windows prend le pas sur les applications haute priorité
De nombreux programmes tournent en tâche de fond
(antivirus, économiseur d’écran…)
Windows doit gérer les interruptions (clavier, souris…)
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 11: Système LabVIEW Real-Time
Développement
Exécution
Téléchargement
Cible RT
PC hôte
Ou
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 12: Système de développement (PC hôte)
Fonctionne sous Windows XP/2000/NT/9x
Utilise le langage LabVIEW standard
Réalise l’ensemble des tâches non déterministes de l’application
Fournit l’interface utilisateur
Gère les communications avec le système cible
Fonctionne de façon transparente pour l’utilisateur avec une visualisation de la cible en face-avant
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 13: Système cible (RT)
Description générale
  fonctionne sous un système d’exploitation temps réel
  exécute un ou plusieurs VIs en temps réel
  est indépendant et autonome du système hôte vis-à-vis des plantages, redémarrages...
Communication avec le PC hôte
  VI Serveur
  TCP/IP, UDP et DataSocket
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 14: Les cibles RT
Compact FieldPoint RT
cFP-2000,2010,2020
Contrôleur PXI RT
- PXI-8170
- série NI 8171
- série PXI-8140 RT
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 15: Des mesures autonomes
Applications autonomes lancées à l’allumage du châssis PXI (ou module cFP) grâce à l’Application Builder
Fonctionnalités d’un serveur FTP
Support de cartes NI (DAQ, vision, commande d’axes, série, GPIB, CAN et SCXI) le tout en mode RT !
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 16: Quelques chiffres
Performances sur PXI-8176, 1,26 GHz
  acquisition, calcul PID, génération
  1 PID 40 kHz
  32 PID 2,5 kHz
Performances sur PXI-8146, 266 MHz
  acquisition, calcul PID, génération
  1 PID 6,5 kHz
  32 PID 1,2 kHz
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 17: Implémentation et validation de modèles

## Slide 18: Fonction de transfert du modèle
Équation différentielle résultant de l ’analyse du modèle :
Fonction de transfert :

## Slide 19: Implémenter et valider un modèle en LabVIEW
Outils de contrôle avancés
Basé sur les équations et les fonctions de transfert
Fonctions continues, discrètes et non linéaires
  Antiblocage de roues et ESP
  Simulation d’environnements de test complexes

## Slide 20: Simulation du modèle sous LabVIEW

## Slide 21: Simulation HIL sous LabVIEW Real-Time

## Slide 22: Utiliser un modèle Simulink® sous LabVIEW
Modélisation, simulation et analyse de systèmes dynamiques :
  Système linéaire et non linéaire
  Continu, discret ou hybride
Représentation des modèles sous forme de diagramme
Couramment utilisé dans l’aéronautique, l’aérospatiale et l’automobile
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 23: Le Toolkit d'Intégration de Modèle de Simulation
S’interface uniquement avec MathWorks Simulink®
  Ajout des outils de l’interface graphique de LabVIEW dans l’environnement Simulink
  Importation de modèle Simulink® dans l’environnement de développement LabVIEW
LabVIEW
Simulink
Algorithm
Modeling
Algorithm
Verification
Real-World
Prototyping
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 24: Diagramme du Simulation Interface Toolkit
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 25: Processus de l’interfaçage du modèle
MATLAB®/Simulink®
˜
Real-Time Workshop®
˜
Microsoft Visual C++
˜
LabVIEW/LabVIEW Real-Time
(modèle)
(code C)
(DLL)
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 26: Étape 1 : Inports & Outports
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 27: Étape 2 : Solver Parameters
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 28: Étape 3 : Real-Time Workshop
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 29: Procédure de compilation
Real-Time Workshop génère du code C à partir d’un modèle
MS VC++ compile ce code en model.dll
LabVIEW génère deux exemples : model_driver.vi et model_daq_driver.vi
Un utilitaire télécharge la DLL sur une cible LabVIEW Real-Time
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 30: Paramètres du modèle de simulation
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 31: Diagramme de Model_driver.vi
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 32: Démo Simulation Interface Toolkit

## Slide 33: Logiciels nécessaires
National Instruments
  LabVIEW 6.1
  Module LabVIEW Real-Time 6.1
MathWorks version 12.x ou 13.0
  MATLAB 6.x
  Simulink 4.x
  Stateflow 4.2.x (en option)
  Real-Time Workshop 4.x
Microsoft Visual C++ 6.0
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 34: Conclusion
Connexion au monde réel de manière transparente grâce à LabVIEW
Déploiement de système temps réel avec LabVIEW Real-Time
Développement d’applications de contrôle/commande en bénéficiant de la puissance de LabVIEW
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 35: Questions ?