## Slide 1: Lesson 6 FPGA VI 제어
소개
FPGA 인터페이스 함수

## Slide 2: A. 소개
공통 호스트 VI 태스크:
  데이터 처리
  FPGA 타겟에서 사용 불가능한 연산 수행
  데이터 로깅
  여러 FPGA VI 시퀀싱
  타이밍과 데이터 전송의 시퀀싱을 제어
  통신을 위해 프런트 패널 창에 보이는 구성요소 제어
Notes:   A. 소개
  외부 호스트 프로그램은 원격 그래픽 기반 사용자 인터페이스, 로그 데이터, 사후 처리 데이터를 제공합니다. 호스트 프로그램은 PC나 PXI 컨트롤러에 설치된 Windows에서 실행할 수 있으며 PC, PXI 컨트롤로의 RTOS(real-time operating system)에서 실행할 수 있습니다. RT 호스트 컨트롤러는 공유 변수나 TCP/IP와 같은 로우레벨 프로토콜을 사용하여 네트워크를 통해 통신합니다.
    Host VI는 이 아키텍쳐에서 다음 태스크들을 수행합니다:
    FPGA에서 처리가능한 용량보다 더 많은 데이터 처리 수행
    부동점 수학과 같은 FPGA 타겟에서 사용 불가능한 연산 수행
    대용량 시스템의 구성요소로서 FPGA 타겟으로 여러 단을 이룬(multi-tiered) 어플리케이션 제공
    데이터 로깅
    여러 FPGA VI 시퀀싱
    타이밍과 데이터 전송의 시퀀싱을 제어
    일부 컨트롤과 인디케이터가 다른 구성요소보다 통신에 더 중요할 수 있기 때문에 통신을 위해 프런트 패널 창에 보이는 구성요소 제어

## Slide 3: B. FPGA 인터페이스 함수
  FPGA VI로 통신을 수행하고 종료
  FPGA 타겟의 FPGA VI 실행을 제어
  FPGA VI에 데이터 읽고 쓰기
  FPGA VI 인터럽트 기다리고 승인
  DMA FIFO 읽기
Notes:   B. FPGA 인터페이스 함수
  LabVIEW에서 LabVIEW FPGA Module을 설치할 때 프로젝트 계층의 호스트 아래 VI를 열면 FPGA Interface Function 팔레트가 위의 그림처럼 사용가능합니다.
  FPGA 인터페이스 함수를 사용하여 다음 연산을 사용하는 VI의 FPGA VI와 통신합니다:
    FPGA VI로 통신을 수행하고 통신
    FPGA 타겟의 FPGA VI 실행 제어
    FPGA VI에 데이터 읽고 쓰기
    FPGA VI 인터럽트를 기다리고 승인
    DMA FIFO 읽기
  FPGA 인터페이스 함수는 일반 LabVIEW 에러 코드, 특정 FPGA 인터페이스 에러 코드, FPGA 타겟에 특정한 에러 코드를 반환할 수 있습니다. 타겟 특정 에러 코드에 대한 특정 FPGA 타겟 문서를 참조합니다.

## Slide 4: FPGA VI 참조 열기
  참조를 열어 다음 사항 수행:
    FPGA VI나 비트 파일을 열기
    FPGA 타겟 선택
  VI와 단축 메뉴의 타겟 선택
    또는 타겟을 리소스 명 입력으로 지정
      마우스 오른쪽 클릭하여 Show Resource Name Input 선택
  호스트 VI와 FPGA VI간에 통신할 수 있기 전에 FPGA 타겟에 참조를 반드시 열기
  Open 또는 Open and Run 구성
    비어있는 라벨을 사용하여 기능 설명
Notes:   FPGA VI 참조 열기
  FPGA VI 또는 단축 메뉴에서 선택한 비트파일과 FPGA 타겟 또는 리소스 이름 입력으로 지정한 사항에 참조를 엽니다. 호스트 VI와 FPGA VI간 통신을 할 수 있기 전에 FPGA 타겟에 참조를 반드시 열어야 합니다.

## Slide 5: 컨트롤 읽기/쓰기
  FPGA 타겟상 FPGA VI의 컨트롤이나 인디케이터에/로부터 값을 읽거나 쓰기
Notes:   컨트롤 읽기/쓰기
  FPGA 타겟의 FPGA VI의 컨트롤이나 인디케이터에/로부터 값을 읽거나 씁니다.

## Slide 6: Invoke Method
  호스트 VI의 메소드나 작동을 불러옴
  메소드:
    실행
    중단
    재설정
    IRQ 대기
    IRQ 승낙
    다운로드
    DMA FIFO 읽고 쓰기
Notes: Invoke Method
FPGA Interface 메소드나 FPGA VI의 호스트 VI의 작동을 불러옵니다. 메소드를 사용하여 FPGA 타겟의 FPGA VI를 다운로드, 중단, 재설정 그리고 실행하고 FPGA VI 인터럽트를 대기하고 승인하며 DMA FIFO를 읽고 DMA FIFO에 씁니다. 선택할 수 있는 메소드는 타겟 하드웨어와 FPGA VI에 따라 다릅니다. FPGA VI Reference In 입력을 작성하여 단축 메뉴에 사용 가능한 메소드를 반드시 확인합니다.

## Slide 7: FPGA VI Reference 닫기
  FPGA를 중지하고 재설정
  단축메뉴의 Close를 마우스 오른쪽 클릭하고 선택하여 재설정 없이 참조 닫기
  기본값은 Close and Reset if Last Reference이며, 이는 참조를 닫고 FPGA VI를 중지하며 FPGA를 재설정함.
  비어있는 라벨을 사용하여 기능 설명
Notes: Close FPGA VI Reference
FPGA 타겟에서 실행되는 FPGA VI를 중지하고 재설정하여 VI에 참조를 닫습니다. 블록 다이어그램의 Close FPGA VI Reference 함수를 마우스 오른쪽 클릭하고 Close를 선택하여 FPGA 타겟에서 실행하는 FPGA VI 재설정 없이 참조를 닫습니다. 기본값은 Close and Reset if Last Reference이며, 이는 참조를 닫고 FPGA VI를 중지하며 FPGA를 재설정합니다.

## Slide 8: 실습 6-1 FPGA 인터페이스 생성
사용자 정의 트리거를 위한 호스트 VI 생성

## Slide 9: 요약
  FPGA 호스트 인터페이스는 컨트롤을 작용하며 FPGA VI와 통신
  FPGA VI에 필요한 컨트롤과 인디케이터만을 노출
Notes: 본 레슨에서는 FPGA 인터페이스를 VI를 사용하여 FPGA VI를 제어하고 통신하는 방법을 알아봅니다. FPGA VI에 필요한 컨트롤과 인디케이터만을 디스플레이해야한다는 것을 기억합니다. 왜냐하면 여분의 프런트 패널 객체는 추가적인 공간을 활용할 수 있기 때문입니다. 다음 레슨에서는 호스트와 FPGA VI 간의 동기화와 같은 고급 주제들과 둘 사이에 정보를 전송하는 메커니즘에 대해 알아봅니다.

## Slide 10: 퀴즈
보기 중 FPGA VI와 통신하는데 사용하는 것은:
  어레이 함수
  NI-DAQmx VI
  FPGA Interface VI
  TCP/IP VI
보기 중 FPGA VI의 컨트롤/인디케이터를 읽는 데 사용하는 것은:
  FPGA VI Reference 열기
  컨트롤 읽기/쓰기
  Invoke Method
Notes: FPGA Interface VI
읽기/쓰기 컨트롤