## Slide 1: Utilisation des produits NI pour les cycles de design et de validation dans les domaines automobile et aéronautique
Fabrice PAGE,
Responsable marchés Aéronautique et Automobile

## Slide 2: Plan de la présentation
Le cycle de design et de validation
La plate-forme d’entrées/sorties
Le système temps réel LabVIEW
Les outils de simulation
Des exemples d’applications

## Slide 3: Le cycle de design et de validation
Définition
du système
Prototypage
rapide
Embarquement
du code
Test
“Hardware-in-the-
Loop”
Test
système
Design
Test

## Slide 4: Cycle en V – 1. Définition du système
Spécification des fonctionnalités du système
  Définition des E/S physiques
Unité
Environnement externe
Interface
Notes: Nous allons maintenant examiner les étapes du cycle en détail en parlant des outils les plus fréquemment utilisés dans ce domaine. Dans l’étape de définition, les outils principaux sont des outils de documentation et des tables de données. Ces données ont été collectées précédemment afin d’établir un modèle de ce que sera l’organe à concevoir. Dans ce cas, outre les outils nécessaires à la mesure afin de remplir ces tables, nous pouvons penser au logiciel DIAdem permettant la gestion de ces données ainsi qu’à la génération de rapports.

## Slide 5: Cycle en V – 2. Prototypage rapide
Création d’un prototype
Outils :
  E/S physiques
  Système temps réel
  Logiciel de simulation
Prototype
Environnement externe
Interface
E/S
Notes: Une fois la définition du système effectuée, il convient de passer à une étape pratique en créant un système disposant d’entrées/sorties physiques. Ce prototype sera créé à partir de composants standards du commerce dans la mesure où le matériel spécifique est encore loin de pouvoir être exploitable. Dans ce cas, on cherchera une modularité maximale permettant de rajouter des entrées/sorties à volonté.
Nous parlerons par la suite plus en détail de l’offre National Instruments dans le domaine :
du PXI
du temps réel (LabVIEW Real-Time)
de la simulation

## Slide 6: Cycle en V – 3. Embarquement du code
Génération de code embarqué à partir d’algorithmes de contrôle validés. Le codage peut être manuel ou à partir d’outils de génération de code automatique.
Outils
  Compilateur croisé ou générateur de code
  E/S pour vérifier la cible
Notes: Lorsque le concept et le modèle ont été validés, il convient d’embarquer le modèle ou le code à l’intérieur d’un calculateur réel. C’est l’étape où nous allons passer du matériel standard au matériel plus spécifique.
Lors des phases de débogage du code, la mesure continue à intervenir afin de tester les entrées/sorties du calculateur et de vérifier si l’exécution du code en interne est bien suivie par une suite logique d’actions externes.

## Slide 7: Cycle en V – 4.Test “Hardware-in-the-Loop” (HIL)
Validation de l’unité à partir d’un environnement simulé
Outils :
  E/S physiques
  Système temps réel
  Logiciel de simulation
Environnement simulé
E/S
Unité
Notes: Le concept du “Hardware-in-the-Loop” (HIL) est similaire au concept de prototypage rapide utilisant des outils semblables. Tout le concept consiste à simuler l’environnement externe autour d’un calculateur réel. Ce processus permet de tester le système dans ses conditions limites.
Encore une fois nous parlerons donc :
du PXI
du temps réel (LabVIEW Real-Time)
de la simulation

## Slide 8: Cycle en V – 5. Test système (calibration)
Test de l’unité dans son environnement
Outils :
  LabVIEW, DAQ, conditionnement du signal, PXI, PCI, PCMCIA, TestStand, LabWindows/CVI, Measurement Studio, DIAdem, GPIB, série, CAN, instruments, FieldPoint, IMAQ
Environnement externe
Interface
Unité
Notes: La dernière étape consiste à mettre tous les éléments en présence et d’en vérifier le fonctionnement. La mesure devient externe et permet également de calibrer le système. C’est aussi l’occasion de collecter des données pouvant servir à la modélisation d’un nouvel organe.
C’est le secteur où toute la gamme de produits National Instruments peut être utilisée.

## Slide 9: L'option système temps réel PXI/CompactPCI
Compact
Rapide (PCI)
Conçu pour la mesure
Standard
Notes: Parmi toutes les plates-formes PC possibles (PC de bureau, PC portable, PC industriel…), il en est une qui s’impose aujourd’hui comme un standard dans les domaines du test, de la mesure et de l’automatisation : c’est le PXI/CompactPCI.
Ses atouts :
- compacité
- vitesse de transfert des données (bus PCI)
- conception adaptée à la mesure et aux environnements industriels
- standardisation

## Slide 10: La plate-forme d’entrées/sorties : le PXI
Périphérique
Périphérique
Bus PCI (132 Mo/s, 32 bits
Contrôleur temps réel
Périphérique
Périphérique
Bus SCXI
Bus de synchronisation et déclenchement PXI
Actionneurs et capteurs
Ethernet
Notes: La plate-forme PXI convient parfaitement aux applications temps réel. Le système est constitué d’un châssis et d’un contrôleur embarquant un système d’exploitation temps réel. Viennent ensuite les périphériques d’acquisition ou de communication standard disposant de toute la valeur ajoutée de la plate-forme PXI comme :
la ventilation
le trigger en étoile
le bus local
les lignes de synchronisation RTSI
l’horloge à 10 MHz
…

## Slide 11: L'offre châssis
PXI-1020
AC et DC
PXI-1010
« Combo »
8 PXI + 4 SCXI
PXI-1011
« Combo »
4 PXI + 8 SCXI
PXI-1025
« MegaPAC »
PXI-1002
4 slots

## Slide 12: Modules DAQ
PXI-6025E/6040E MIO, 12 bits, 200 Kéch./s à 1,25 Méch./s, /607xE 16 à 64 entrées analogiques
NI-6115 SMIO, 12 bits, 10 Méch./s, 4 entrées pseudo- différentielles
PXI-603xE/6052E MIO, 16 bits, 10 à 333 Kéch./s, 16 à 64 entrées analogiques
PXI-653x/6508/6527 E/S numériques
PXI-6602/6608 compteurs/timers 32 bits
PXI-6704/6711/6713 sorties analogiques
PXI-7030/6040E RT, MIO, 12 bits
PXI-7030/6030E RT, MIO, 16 bits
PXI-7030/6533E RT, E/S numériques

## Slide 13: Interfaces de bus
PXI-8210 Ethernet et SCSI
PXI-8211 Ethernet
PXI-8212 Ethernet et GPIB
PXI-GPIB GPIB
PXI-8220 PCMCIA, 2 emplacements
PXI-8320 MXI-2 pour VXI et VME
PXI-8420(8422) RS-232 (isolation 2000 V)
PXI-8421(8423) RS-485 (isolation 2000 V)
PXI-846x CAN

## Slide 14: Un système temps réel, c’est
t

T
to
un système déterministe
un système fiable
Notes: Avant d’opter pour une solution temps réel, assurons-nous que celle-ci nous apportera les performances recherchées.
Contrairement à une idée reçue, le "temps réel" n’a rien à voir avec la rapidité de fonctionnement d’une application (vitesse d’acquisition, vitesse de traitement ou vitesse d’enregistrement, etc.).
Le choix du temps réel se fera uniquement sur deux critères : le déterminisme et la fiabilité.
Le déterminisme, c’est la capacité d’un système à agir ou à réagir dans des délais bien déterminés. Imaginons le cas d’une boucle de régulation : à chaque tour de boucle, il faut procéder à une mesure, un traitement, puis à la génération d’un signal. Chaque boucle devra s'exécuter à une fréquence fixe et durer le même temps. Windows ne peut vous assurer un respect strict de ces délais car ce n’est pas un système d’exploitation temps réel.
La fiabilité est la deuxième qualité offerte par une solution temps réel. Si le système est, par exemple, chargé de piloter une chaîne de production ou une application critique voire dangereuse, l’utilisation de Windows n’est pas appropriée. Les solutions temps réel tourneront sans problème 24h/24, tous les jours de l’année.

## Slide 15: Systèmes PXI RT
Plateforme temps réel
Intelligence temps réel
E/S
E/S
E/S
…
Ethernet
RT
PC (WINDOWS)
Notes: Comme les deux autres solutions temps réel de National Instruments, un système PXI RT possède sa propre intelligence temps réel et communique avec un PC équipé de Windows et de LabVIEW Real-Time.
Pour un système PXI RT, l’intelligence prend la forme d’un véritable contrôleur PXI et non plus d’une simple carte processeur.
La communication entre le PC et le contrôleur se fait ici par une liaison Ethernet.
Les contrôleurs PXI fonctionnent en général sous Windows mais dans notre cas LabVIEW Real-Time permet, à distance et au travers du réseau Ethernet, d’installer l’OS temps réel sur les contrôleurs connectés.
Toutes les cartes d’entrées/sorties PXI du châssis seront alors pilotées en temps réel par le contrôleur.
Le programme sera toujours développé sur le PC avec LabVIEW Real-Time qui permet évidemment de choisir des cibles d’exécution de la famille PXI RT.
Le clavier, la souris et l’écran n’ont plus aucune utilité sur le PXI RT. C’est le PC hôte (sous Windows) qui est l’interface utilisateur du système.
Cette architecture temps réel est extrêmement simple à utiliser car une fois configurée (réseau et OS temps réel), elle devient complètement transparente. Programmer le PXI à distance et en temps réel devient aussi simple que travailler directement sur le PXI sous Windows !

## Slide 16: Performances PXI temps réel
Loi de Moore
Performances
1999
PXI-8176 RT 40 kHz
2000
2001
2002
2003
2004
2005
1 kHz
Notes: Le PXI, de part les standards utilisés, suit les progrès (en général rapides) de la technologie dite “grand public”. Gordon Moore a énoncé une loi qui est restée dans les annales spécifiant que le nombre de transistors dans un circuit doublait tous les six mois. Les progrès en performances dans le monde du PXI temps réel en sont une conséquence directe dans la mesure où, d’un PID à 1 kHz en 1999, nous sommes aujourd’hui arrivés à 40 kHz en 2003 par un simple échange de contrôleur.

## Slide 17: Systèmes PXI RT
Avantages
Vitesse
Nombre de voies
Modularité des E/S
Fonctionnement distribué
Capacité de stockage
Fonctionnement autonome
Notes: La solution PXI RT présente un très grand nombre d’atouts.
Ainsi, nous avons pu voir que l’utilisation de contrôleurs PXI offrait des vitesses de travail sans aucune mesure avec une carte DAQ RT : jusqu’à plusieurs dizaines de kHz pour une boucle de régulation.
Avec la possibilité d’utiliser plusieurs cartes dans un ou plusieurs châssis PXI, la solution PXI RT gère facilement plusieurs centaines de voies de communication, de mesure ou de commande.
L’intelligence RT et les entrées/sorties ne sont plus physiquement liées. Ainsi, les cartes utilisées peuvent être remplacées ou complétées au fur et à mesure des évolutions des besoins.
Le réseau Ethernet ouvre des possibilités extrêmement intéressantes pour les applications distribuées; il permet de gérer à distance, à quelques mètres ou à des centaines de kilomètres, les applications de mesure.
L’utilisation d’un contrôleur permet aussi de bénéficier de grandes capacités de stockage. Les disques durs de plusieurs Go autorisent ainsi des enregistrements rapides sur de très longues durées.
C’est notamment grâce à cette mémoire statique que les solutions PXI RT peuvent fonctionner de manière autonome : imaginons par exemple le cas d’une application embarquée à bord d’un véhicule où une connexion Ethernet permanente n’est pas possible.
Parlons maintenant de la dernière innovation matérielle National Instruments pour le temps réel.

## Slide 18: Les étapes d’un développement
Contrôleur PXI RT
Système de développement
et de supervision (2000/NT/9x)
Carte DAQ RT
FieldPoint 2000
Développement du code :
  PC hôte : toutes les tâches non déterministes
  Système cible : toutes les tâches déterministes
Sélection de la cible
Communication du PC hôte/système cible
Notes: LabVIEW Real-Time s’installe sur le système de développement, ce dernier fonctionnant sous un OS classique (2000/NT/9x). C’est sur ce système, appelé aussi PC hôte, qu’est donc élaboré l’ensemble du code de l’application. Ce développement se fait en trois parties distinctes :
le code à embarquer : il s’agit du programme qui doit s’exécuter en temps réel. Celui-ci contient toutes les tâches devant être déterministes (acquisition de données, régulation PID…). Le programmeur doit proscrire toutes les fonctions propriétaires d’un OS classique, telles que l’ActiveX, et prévoir les fonctions qu’il utilisera pour permettre à l’application de pouvoir échanger des données avec l’extérieur. Ce code est développé d’une manière classique (une face-avant, un diagramme), mais seul le diagramme est embarqué dans le système cible.
le code du PC hôte : il s’agit du programme qui s’exécute sur le PC hôte. Celui-ci contient toutes les tâches non déterministes (affichage des données, distribution des données sur le réseau…). Il permet à l’opérateur de rester en contact et de rester maître de son application embarquée à condition que le programmeur y ait inclus des fonctions de communication homogènes avec celles contenues dans le code embarqué : essayez de faire communiquer deux instruments en RS-232 si les paramètres de handshaking ne sont pas les mêmes de part et d’autre !
le choix du système cible : c’est l’utilitaire MAX qui détecte tous les systèmes cibles susceptibles de recevoir le code à embarquer. Cet utilitaire permet également de configurer toutes les E/S DAQ du système…

## Slide 19: Embarquer du code CVI

## Slide 20: Configuration du matériel
Un utilitaire unique pour la configuration et le test de tous les périphériques : DAQ, RT, GPIB, série, IMAQ, commande d’axes, VISA, IVI, VXI…
Démo !

## Slide 21: LabVIEW FPGA, carte d’E/S reconfigurable PXI-7831R
8 A/D
8 D/A
16 DIO
40 DIO
40 DIO
MITE
Bus PXI / PCI
Câble VHDCI 68 broches
FPGA
(Xilinx Virtex-II)
8 entrées analogiques 16 bits indépendantes, 150 Kéch./s
8 sorties analogiques 16 bits indépendantes, 1 Méch./s
96 lignes numériques
FPGA 1 million de portes
Câble VHDCI 68 broches
Câble VHDCI 68 broches
Notes: FPGA : Field Programmable Gate Array. Les portes de ce composant peuvent être configurées dynamiquement en utilisant un langage de description matériel (VHDL). Les FPGA sont reconfigurables et moins chers que les ASIC. Dans notre cas, nous utiliserons LabVIEW pour générer ce code et rendre l’approche plus conviviale
Les performances pour un PID sont d’environ 100 kHz.
Exemple d’application : génération et traitement des signaux vilebrequin et arbre à cames.

## Slide 22: Outils de contrôle et de simulation sous LabVIEW
Outils de contrôle avancés
Basé sur les équations et les fonctions de transfert
Fonctions continues, discrètes et non linéaires
  Anti-blocage de roues et ESP
  Simulation d’environnements de test complexes
Notes: Ces VIs sont déterministes et permettent d’exécuter un modèle en temps réel. Ils sont fournis en standard avec LabVIEW Real-Time.

## Slide 23: HIL Simulation d’un système d’amortissement passif
Démo !
Coefficients of Vehicle Suspension System
Fonction de Transfert
Notes: Dans le cas de LabVIEW, il n’est pas nécessaire de reprendre le code développé sur une plate-forme non temps réel.
Cet exemple permet de visualiser le modèle d’un système d’amortissement utilisant les facteurs de :
raideur
coefficient d’amortissement
masse

## Slide 24: Outils de contrôle et de simulation : "Simulation Interface Toolkit"
Création de modèles Simulink®
Affichage LabVIEW dans Simulink®
Exécution des modèles Simulink® dans LabVIEW
Notes: De nombreux modèles existent déjà dans l’environnement Simulink®. Il est désormais possible d’intégrer ces modèles dans LabVIEW et LabVIEW Real-Time. Ceci est particulièrement précieux pour des applications de prototypage rapide ou HIL où nous avons besoin de rajouter des entrées/sorties physiques à un modèle.

## Slide 25: Des exemples d’application : test amortisseur
FP-2000 Contrôle de débit et de pression
LabVIEW Analyse et présentation
PXI RT
AI
AO
CAN
Contrôleur de boucle asservie
Hub
Fluide hydraulique
Amortisseur sous test
Capteur LVDT
Signaux de commande
Excitation
Capteurs LVDT
X

## Slide 26: Des exemples d’application : test en soufflerie
LabVIEW Real-Time
Hub
PXI RT
Jauges
Jauges
RM
PXI RT
Jauges
Jauges
RM
Affichage
Câble fibre optique de mémoire réflective
Mesure de jauges de contrainte
PXI RT
Temp.
Temp.
AO

## Slide 27: Des exemples d’application : banc à rouleaux
Robot ou assistance à la conduite
Rouleaux
Couple vitesse
Contrôleur LabVIEW Real-Time et système de mesure
Système de contrôle
IHM
PXI RT
E/S
E/S
CAN

## Slide 28: DES QUESTIONS ?